DPX1型复合材料百叶箱使用说明书

DPX1型复合材料百叶箱除连接件，内部木隔板等少量零件外，全部由玻璃纤维增强塑料加工制成，符合世界气象组织发布的《气象仪器和观测方法指南》中提出的技术要求，按照中华人民共和国气象行业标准设计生产，是适合我国广大地理气候环境使用的新型气象实用装置。

与早期百叶箱相比，复合材料百叶箱在性能、外观、寿命等方面均有明显突破。性能上它通过减少热容量，增设垂直通风口等措施使箱内环境随外界气候变化的速度得以加快，而且防强风、雨雪和防太阳辐射的能力还有所加强；在寿命和外观上更是早期百叶箱无法比拟的。

本复合材料百叶箱包括百叶箱、支架和立柱三大部分组成，见附图1。

包装运输共分三件：

1、箱体

2、顶盖、连接架

3、立柱

主要规格与技术参数：

| 包装尺寸 | 710*720*920 |
| --- | --- |
| 箱内尺寸 | 466*462*618 |
| 安装尺寸 | 430*430 |
| 顶盖尺寸 | 720*780*21 |
| 重量 | 40±2kg |

安装前请详细阅读此说明书

安装方法：

一、立柱安装：

在选定地面浇铸一个约600（长）X600（宽）X300（高）的混凝土基础，基础上表面与地面相平，用预埋地脚螺栓（配件）将立柱固定在该混凝土基础上，亦可用配套的地基模板精准校正四个地脚螺栓的安装尺寸，具体尺寸见附图2。

注意事项：

1、立柱安装有方向性，以保证百叶箱的箱门朝向正北。

2、混凝土基础浇铸要稳固，确保箱体能经受强风的侵袭。

3、安装完成后使用扳手（配件）旋紧螺母，将立柱固定在基础上。

二、连接架与立柱连接：

将连接架如下图所示安装在立柱上，用M10X55的螺栓与U型垫片将连接架固定在立柱上，然后用圆盖螺母使其紧固。如下图所示。

注意事项：

连接架安装有方向性，以保证百叶箱的箱门朝向正北。

三、顶盖与箱体的连接：

将顶盖上的四个固定座圆孔穿进四根穿杆顶部，然后将固定座侧面的不锈钢螺钉分别拧入到底，使顶盖与穿杆连接牢固。如下图所示。

注意事项：

- 同一套百叶箱的箱体与顶盖是单配的，它们的包装箱外面印有相同的编号，使用时务必一一对应。

- 注意顶盖的方向性，务必将顶盖有标记的一侧安装在与箱门同一方向。

四、百叶箱的安装：

拧下百叶箱四根连接穿杆下部的四个圆盖螺母，小心抬起百叶箱，将百叶箱底座的四根穿杆对应连接架上的四个安装孔插入，注意连接架有方向性，连接架角钢安装在箱体两侧（孔距为530mm），连接架扁钢安装在箱体前后一侧（孔距为540mm）。微调穿杆上的水平调节螺母将百叶箱箱体调到水平状态，然后拧上圆盖螺母并紧固，如下图所示：

注意事项：

1、抬起百叶箱时切勿抓住穿杆上的四个护套，以防护套脱落。

2、搬运百叶箱时禁止用力抓碰叶片，以防引起叶片断裂。

2、注意门的方向朝向正北。

五、维护和保养：

1、应定期用清水和柔软的抹布对百叶箱箱体进行清洗，禁止用钢丝刷等坚硬工具，以防刮伤箱体。

2、避免与坚硬物体碰撞，如表面有轻微碰伤，可以用环氧树脂涂抹修补。

六、使用期限：

正常使用寿命为15年。一年内因制造引起的损坏可无偿更换或维修。

图1 DPX1型复合材料百叶箱正面图

图 2 立柱安装基础图